## Slide 1
链路聚合

## Slide 2: 学习目标
了解链路聚合的原理及作用
掌握链路聚合的基本配置、排错

## Slide 3: 链路聚合概述
链路聚合
  又称聚合端口（Aggregate-port） ，是把交换机多个特性相同的端口物理连接并绑定为一个逻辑端口，将多条链路聚合成一条逻辑链路。
  在各端口上负载分担，增大链路带宽，解决交换网络中因带宽引起的网络瓶颈问题。
  多条物理链路之间能够相互冗余备份，提高可靠性。
遵循IEEE 802.3ad协议的标准

## Slide 4: 链路聚合概述
  聚合方式
    静态聚合
  聚合端口是逻辑端口，根据可以加入的以太口的类型
    二层聚合口
    三层聚合口

## Slide 5: 配置二层聚合端口
interface gigabitethernet 0/23
port-group 1 !将F0/23加入聚合组1
interface gigabitethernet 0/24
port-group 1 !F0/24加入聚合组1

## Slide 6: 配置三层聚合端口
缺省情况下，一个Aggregate Port是一个二层的AP，可以配置3层AP。
配置一个三层AP接口（AP 1），并且给它配置IP地址：
Ruijie# configure terminal
Ruijie(config)# interface aggretegateport 1
Ruijie(config-if)# no switchport
Ruijie(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Ruijie(config-if)# end

## Slide 7: 注意事项
只有同类型端口且双工速率一致才能聚合为一个AG端口。光口和电口不能绑定。
所有物理端口必须属于同一个VLAN。
最多支持8个物理端口聚合为一个AG。
当一个端口加入AP后,不能在该端口上进行任何配置,直到该端口退出AP.
AP不能设置端口安全功能。

## Slide 8: 负载均衡
AP 可以根据报文的源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 MAC 地址+目的 MAC 地址、源 IP 地址，目的 IP 地址以及源 IP 地址+目的 IP 地址等特征值把流量平均地分配到 AP 的成员链路中。
可以用 aggregateport load-balance设定流量分配方式。