## Slide 1
动态路由协议

## Slide 2
动态路由
动态路由协议
  RIP 路由信息协议
  IGRP 内部网关路由协议
  OSPF 开放式最短路径优先
  IS-IS 中间系统-中间系统
  EIGRP 增强型内部网关路由协议
  BGP 边界网关协议

## Slide 3
课程议题
RIP协议

## Slide 4
路由信息协议-RIP
RIP协议概述
  RIP是基于UDP，端口520的应用层协议
UDP Header
Port No.
Segment
Payload
IP Header
Protocol Number
Frame Header
C
R
C
Packet Payload
Frame Payload
17 - UDP
520 - RIP

## Slide 5
RIP启动时的初始RIP Database仅包含本路由器声明的路由。
RIP协议启动后向各个接口广播或组播一个REQUEST报文。
邻居路由器的RIP协议从某接口收REQUEST报文，根据自己的RIP Database，形成Update报文向该接口对应的网络广播。
RIP接收邻居路由器回复的包含邻居路由器RIP Database的Update报文，形成自己的RIP Database。
RIP的Metric以Hop为计算标准，最大有效跳数为15跳，16跳为无穷大代表无效。
RIP协议的工作原理

## Slide 6
RIP路由信息的更新
A
更新路由表
网络拓扑 结构 发生改变
等待下一个发送 周期通告更新后 全部的路由表
更新路由表
B
依托于时间周期的更新
  当路由器A连接的网络拓扑发生改变后，A路由器更新路由表，等到下一个发送周期通告更新后的路由表，
  路由器B收到此更新信息后更新自己的路由表

## Slide 7
RIP路由信息的更新
RIP依赖三种定时器维护其数据库：
更新定时器---30秒
路由失效定时器---180秒
清除路由条目时间240秒

## Slide 8
RIP路由协议的版本
RIPv1
  有类路由协议，不支持VLSM
  以广播的形式发送更新报文
  不支持认证
RIPv2
  无类路由协议，支持VLSM
  以组播的形式发送更新报文
  支持明文和MD5的认证

## Slide 9
配置RIP协议
配置步骤
  (1)开启RIP路由协议进程
    Router(config)#router rip
  (2)申请本路由器参与RIP协议的直连网段信息
    Router(config-router)#network 192.168.1.0
  (3)指定RIP协议的版本2(默认是version1)
    Router(config-router)#version 2
  (4)在RIPv2版本中关闭自动汇总
    Router(config-router)#no auto-summary

## Slide 10
查看RIP配置信息
验证 RIP的配置
  Router#show ip protocols
显示路由表的信息
  Router#show ip route
清除 IP路由表的信息
  Router#clear ip route
在控制台显示 RIP的工作状态
  Router#debug ip rip